## Slide 1
第二章 电阻电路的等效变换
引言
2-1
电路的等效变换
2-2
电阻的串联和并联
2-3
电阻的Y形联接和形联结的等效变换
2-4
电压源、电流源的串联和并联
2-5
实际电源的两种模型及其等效变换
2-6
输入电阻
2-7

## Slide 2
2. 电阻的串、并联
4. 电压源和电流源的等效变换
3. 电阻的Y- 变换
重点：
1. 电路等效的概念

## Slide 3
电阻电路
仅由电源和线性电阻构成的电路。
分析方法
欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据。
等效变换的方法,也称化简的方法。
§2-1 引言

## Slide 4
任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮，且从一个端子流入的电流等于从另一个端子流出的电流，则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。
1.二端电路（网络）
无源
i
i
§2-2 电路的等效变换
有源
i

## Slide 5
A
+
-
uA
iA
等效
2.二端电路等效的概念
两个二端电路，在相同的参考方向下，端口具有相同的电压、电流关系(伏安关系）,则称它们是等效的电路。
B
+
-
uB
iB
电路等效的对象：
对外等效，对内不等效(电路等效后未改变的其他外电路的电压、电流和功率)。
电路等效(变换)的目的是化简电路、方便计算

## Slide 6
§2-3 电阻的串联和并联
1）电路特点
1.电阻串联
(1) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)。
(2) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。
+
_
R1
R n
+
_
u k
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk

## Slide 7
由欧姆定律
等效
串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
2)等效电阻
结论
+
_
R1
Rn
+
_
u k
i
+
_
u1
+
_
un
u
Rk
u
+
_
Req
i

## Slide 8
3)串联电阻的分压
电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。
两个电阻的分压。
表明
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2
i
º

## Slide 9
RL= Ω时，其上获得最大电压
2
1
0
∞
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 10
2. 电导（电阻）并联
1)电路特点
(1)各电导（电阻）两端为同一电压（KVL)。
(2)总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_

## Slide 11
由KCL:
=uG1 +uG2 + …+uGn
=u(G1+G2+…+Gn)=uGeq
2)等效电导（电阻)
等效
+
u
_
i
Geq
in
G1
G2
Gk
Gn
i
+
u
i1
i2
ik
_
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in

## Slide 12
等效电导等于并联的各电导之和。
结论
3)并联电阻的分流
电流分配与电导成正比

## Slide 13
两电阻并联总电阻Req。
R1
R2
i1
i2
i
两电阻并联分流公式

## Slide 14
IS：电流形式表示的信号源
负载电阻RL相对越小，负载上得到的信号越大
RL
电流源内阻RS相对越大，为负载提供信号的
能力越强
i
RS
+
u
_
IS

## Slide 15
RL= Ω时，其上流过最大电流
0
2
4
∞
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 16
I= _______A
0
0.5
-0.5
1
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 17
例：平衡电桥
如果
等电位点
等电位点间接任意电阻(含开短路)不影响电路的电压电流分布
A-B间(开路)电压为零
R1
R2
R3
R4
+
_
US
A
B
+
_
UA
+
_
UB

## Slide 18
＋
－
1V
1Ω
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
1Ω
2Ω
1Ω
2Ω
4Ω
＋
－
1V
1Ω
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
1Ω
2Ω
1Ω
4Ω
4Ω
＋
－
1V
1Ω
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
1Ω
2Ω
1Ω
2Ω
4Ω
结论：电路中电位相等的点可以短接。电路中的电流为零的支路可以断开；

## Slide 19
电压或电流中只有两个量是独立的
1.三端网络一般表示符号
§2-4 电阻的Y形联结和形联结的等效变换

## Slide 20
2.电阻的 、Y形联结
Y形网络T 形电路
形网络
（ 形电路 ）
R12
R31
R23
①
②
③
R1
R2
R3
①
②
③
①
②
③
①
②
③

## Slide 21
i1 =i1Y , i2  =i2Y , i3  =i3Y ,
u12 =u12Y , u23 =u23Y , u31 =u31Y
3. -Y变换的等效条件
等效条件：
u23
i3
i2
i1
+
+
+
–
–
–
u12
u31
R12
R31
R23
1
2
3
i1Y
i2Y
i3Y
+
+
+
–
–
–
u12Y
u23Y
u31Y
R1
R2
R3
1
2
3

## Slide 22
由Y的变换条件为
Y的变换条件为
1
3
特别地： 或 Y的三个电阻具有相同阻值
R = 3RY
R31
R23
R12
R3
R2
R1

## Slide 23
或
类似可得到由Y的变换条件为
或
Y的变换条件为

## Slide 24
简记方法：
变Y
Y变
特例：若三个电阻相等(对称)，则有
R = 3RY
外大内小
R31
R23
R12
R3
R2
R1
①
②
③

## Slide 25
桥 T 电路，求R上电压。
例2-5
1k
1k
1k
1k
R
E
-
+
1/3k
1/3k
1k
R
E
1/3k
+
-
1k
3k
3k
R
E
3k
+
-

## Slide 26
Ia= ______A
（最先答对的3位同学有红包）
0
0.5
-0.5
1.5
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 27
§2-5 电压源、电流源的串联和并联
1.理想电压源的串联和并联
1）串联
等效电路
注意参考方向
2）并联
数值和参考方向相同的理想电压源才能并联,电源中的电流不确定。
注意
uS2
+
_
+
_
uS1
+
_
u
+
_
u
uS1
+
_
+
_
i
uS2
+
_
u
等效电路
us
+
-

## Slide 28
常称虚元件
3）电压源与支路的串、并联等效
对外等效！
uS2
+
_
+
_
uS1
+
_
i
u
R1
R2
+
_
uS
+
_
i
u
R
uS
+
_
i
任意
元件
u
+
_
i
uS
+
_
u
+
_

## Slide 29
2. 理想电流源的串联和并联
数值和参考方向相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定。
2）串联
1）并联
注意参考方向
iS1
iS2
iSn
i
等效电路
等效电路
i
iS2
iS1
iS
注意
i

## Slide 30
常称虚元件
3)电流源与支路的串、并联等效
R2
R1
+
_
u
iS1
iS2
i
等效电路
R
iS
iS
等效电路
对外等效！
iS
任意
元件
u
_
+
i
u
+
-
u
+
-
i

## Slide 31
§2-6实际电源的两种模型及其等效变换
1. 实际电压源
实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。
uS
u
i
O
考虑内阻
伏安特性：
一个好的电压源要求：
i
+
_
u
+
_
注意

## Slide 32
实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。
is
u
i
O
2. 实际电流源
考虑内阻
伏安特性：
一个好的电流源要求：
注意
u
i
+
_

## Slide 33
3.实际电压源和实际电流源的等效变换
实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流关系在转换过程中保持不变。
u=uS – RS i
i =iS – u/Rs
i = uS/RS– u/RS
iS=uS /RS
端口特性
i
+
_
uS
RS
+
u
_
i
RS
+
u
_
iS
比较对应项可得等效条件

## Slide 34
电压源变换为电流源：
变换
电流源变换为电压源：
i
+
_
uS
RS
+
u
_
变换
小结
i
RS
+
u
_
iS
i
RS
+
u
_
iS
i
+
_
uS
RS
+
u
_
(GS)

## Slide 35
Us= _______V
6
60
-60
66
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 36
①等效电路与外部电路无关。
②用于简化电路。
注意，请思考下列描述
③等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。如下页图说明

## Slide 38
利用电源转换简化电路计算电流I。
例2-6
I=0.5A
5A
3
4
7
2A
I＝？
1.
【解】
15V
3
4
7
8V
I＝？
+
-
-
+
+
15V
_
7
7
I
+
15V
_
+
8V
7
7
I

## Slide 39
称虚元件
利用电源转换简化电路计算电压U。
例2-6
U=2.5(6+2)=20V
6A
+
_
U=？
5
5
10V
10V
+
+
_
_
+
_
U
2.5
2A
6A
【解】
【解】
6A
+
_
U=？
5
5
10V
+
_
+
_
U
5
2A
6A
5

## Slide 40
虚元件
虚元件可以是电压源、电流源、受控源、电阻或一个二端网络
注意：虚元件是指 与电压源并联的元件或者与电流源串联的元件（不能违背KCL、KVL和元件本身性质）
虚元件

## Slide 41
4.含受控源网络的等效变换
+
-
+
-
相等

## Slide 42
例 求端口u-i关系和最简等效电路。
I
1.5
5V
+
_
U
1
2
10V
0.5U
+
_
U
I
10V
U
1
+
_
U
+
I
º
_
2

## Slide 43
§2-7 输入电阻
1.定义
不含
独立
电源
+
-
u
i
输入电阻
2.计算方法
如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和-Y变换等方法求它的等效电阻。
加压（流）求流（压）法。对含有受控源和电阻的二端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。

## Slide 44
不含
独立
电源
+
-
u
i
加压求流
+
-
不含
独立
电源
+
-
u
i
u
i
加流求压
注意：求输入电阻时，还可以将电压或电流表示成一个共同的未知量，并消去未知量

## Slide 45
外加电压源
3
i1
6
+
－
6i1
u
+
_
3
i1
6
+
－
6i1
i
【解】
(KCL)
i2
(KVL,VAR)
(KVL,VAR)
掌握这个例子的基本思路、方法
例2-11求一端口电路的输入电阻。

## Slide 46
重要说明：关于求解输入电阻
（1）标出端口的电压和电流方向；
（2) 先考虑从离端口最远端是否能够进行等效化简，尽可能化成最简单的电路；
（3)等效化简过程，注意受控源是否可以化成一个电阻值；
（4）当不需要（或不再）进行电路化简时，除了端口标出的电压、电流未知量，以及受控源的控制量外，再假设其它支路的电流未知量；
（5）列写n-1个节点的KCL方程、b-(n-1)个回路的KVL方程，并考虑增加支路的VAR，联立方程求解即可求出输入电阻。

## Slide 47
例2-15 求图中a,b两端的等效电阻Rab

## Slide 48
练习题：
2-1 ，2-4，2-5；
2-7，2-11，2-13；
2-14，2-15