## Slide 1
动态电路的方程及其初始条件
7-1
一阶电路的阶跃响应和冲激响应
7-6
一阶电路的零输入响应
7-2
一阶电路的零状态响应
7-3
一阶电路的全响应
7-4
二阶电路的零输入响应
7-5
第七章 一阶电路和二阶电路
的时域分析

## Slide 2
一阶和二阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念及求解
重点
一阶和二阶电路的阶跃响应概念及求解
1.动态电路方程的建立及初始条件的确定
复习二阶微分方程的求解方法！

## Slide 3
含有动态元件 电容和电感的电路称为动态电路。
1.动态电路
§7-1 动态电路的方程及其初始条件
观察三个电路
0
t
i
过渡过程为零
（1）电阻电路
开关合上（称换路）
换路：
电路结构、状态发生变化
支路接入或断开
电路参数变化

## Slide 4
（2）电容电路
换路
t1
uc
t
0
?
S未动作前
S动作后
很长时间
有过渡过程
初始状态
新稳态
前一个稳定状态

## Slide 5
前一个稳定状态
思考：若将电感换成电容，电容两端电压如何变化？
有过渡过程
（3）电感电路
换路
过渡状态
新稳态
t1
i
t
0
?
S在位置a时
S在位置b时
很长时间

## Slide 6
（1）电路内部含有储能元件 L 、C，电路在
换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需
要一定的时间来完成。
通过上述例子分析可知：
（2）当动态电路状态发生改变时(换路)，需要经历一个变化过程才从一稳定工作状态过渡到另一新的稳定工作状态，这个变化过程称为电路的过渡过程，也称暂态过程或动态过程。
为了分析电路的过渡过程，需要先建立？
描述电路的方程（动态电路方程）

## Slide 7
2. 动态电路的方程
分析动态电路的基本依据：KCL KVL VAR
动态电路的
分析方法
时域分析方法
复频域分析方法
经典分析方法
卷积积分法
状态变量分析法
本章讲
重点讲
解微分方程

## Slide 8
(1) 输入：
在电路分析中，作为激励的电压和
电流又称为输入，表示外界对电路的影响。
(2) 输出：
待求的电压、电流变量（响应）统称为
输出。
(3) 输入-输出方程（即动态电路的方程）
描述电路输入和输出关系的微分方程。它是以
输出为单一变量建立的方程。
(4) 建立依据：
① KCL、KVL和元件VAR
② 消去方程中非输出变量

## Slide 9
例1-1 RC串联电路
KVL:
VAR:
…①
…②
式②代入式①，并整理得：
…③
以uC为输出的输入-输出方程
因：
求导得

## Slide 10
以i为输出的输入-输出方程
…④
对比式③和④：
…③
对于同一电路，不论取何种电量为输出，其输入-输出方程等号左边除了输出变量不一样外，都可以整理成完全相同的形式，差别仅在方程等号右边的已知量。
思考：GL并联电路的输入输出方程如何？

## Slide 11
含源
电阻
电路
一个动
态元件
一阶电路
结论
仅含有一个电容或电感元件，或者独立源置零后（电压源短路、电流源开路）可等效为一个电容或电感元件的线性电路，其电路方程为一阶线性常微分方程，其对应的电路即称为一阶线性（动态）电路。

## Slide 12
全电容回路，只有一个电容电压是独立的
例1-3试列写以u2为输出的输入-输出方程。
KVL:
…①
式①中u1代入式② ，整理得：
【解】
KCL和VAR:

## Slide 13
一阶电路的输入-输出方程一般形式：
y为电路的输出，fs为已知项，与电路中的输入有关。
对于同一个电路，系数τ是唯一的。与电路中的输入和输出无关，仅取决于电路的结构和元件参数。是一阶电路的一个重要参数，具有时间的量纲，称为一阶电路的时间常数，单位为秒（s）。
如何确定一阶电路时间常数τ？

## Slide 14
对于仅含有单一电感（或电容）的动态元件的电路。
等效为
等效为

## Slide 15
R应理解为除储能元件以外的二端网络的戴维南等效电阻。

## Slide 16
1) t=0-和 t=0+概念
认为在t=0时换路
t=0-：换路前的一瞬间，
（称起始时刻）
t=0+: 换路后的一瞬间，
（称初始时刻）
3. 动态电路的初始条件（又称初始值）
0
t
0－
0＋
换路
初始条件为 t = 0＋时，u 、i 及其各阶导数的值。

## Slide 17
t = 0+ 时刻
i
uC
C
+
-
2)电容电压的初始值
0
当i()为有限值时

## Slide 18
q (0+) = q (0－)
uC (0+) = uC (0－)
换路瞬间，若电容电流保持为有限值， 则电容电压（电荷）换路前、后保持不变。
q =C uC
电荷守恒
结论

## Slide 19
3) 电感电流初始条件
t = 0+时刻
0
当uL为有限值时
iL
uL
L
+
-

## Slide 20
L (0＋)= L (0－)
iL(0＋)= iL(0－)
磁链守恒
换路瞬间，若电感电压保持为有限值， 则电感电流（磁链）换路前、后保持不变。
结论
 =LiL

## Slide 21
4)换路定则
（1）如果电容电流为有限值，则
（2）如果电感电压为有限值，则
换路前后瞬间没有跃变
换路前后瞬间没有跃变
电路中其它量可能跃变。
注意

## Slide 22
5) 求初始值的步骤
（1）由换路前电路（稳定状态）求uC(0－)和iL(0－)。
若换路前电路处于直流稳态
得到电阻电路
由电阻电路求
称0-时刻电路
又称状态变量的起始值

## Slide 23
（2）由换路定则得 uC(0+)= uC(0-)和 iL(0+)= iL(0+)。
（3）画0+等效电路。
(4)由0+电路求所需各变量的0+时刻值。
②电容（电感）用电压源（电流源）替代。
①换路后的电路;
得到电阻电路
称0+时刻电路
称状态变量的初始值（初始条件）
也称非状态变量的初始值（初始条件）

## Slide 24
求电容电流的初始值iC(0+)。
0.2mA
0.25mA
-0.25mA
-0.2mA
A
B
C
D
提交
单选题
+
-
10V
iC
+
uC
-
k
10k
40k
？
E

## Slide 25
例1-6 求开关S闭合后电容电压及其一阶导数和电感电压 、电流及20Ω电阻电流的初始值。换路前电路处于稳态。

## Slide 26
【解】
（1）换路前，电路稳态，求uC(0-)和iL(0-)
(2）求uC(0+)和iL(0+)
由换路定则得：

## Slide 27
(3）求其它量非状态变量的初始值。作 0+时刻电路

## Slide 28
所以：
因为：

## Slide 29
§7-2 一阶电路的全响应
电路的初始状态不为零，同时又有外加激励源作用时电路中产生的响应。
1）以RC电路为例，
1. 全响应
全响应
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
i
电路情况：电容已充过电，电容原有的电压为U0，分析换路后，全响应电容电压uC和iC变化特点。
iC

## Slide 30
1）以RC电路为例，换路后电路微分方程：
S(t=0)
US
+
–
uR
C
+
–
uC
R
i
齐次通解
特解
其解的结构：
而ucp(t）必需满足方程
一阶线性常系数齐次微分方程
iC
一阶线性常系数非齐次微分方程

## Slide 31
则有
可设
…①
…②
②代入①得：
相应的特征方程为
则特征根为
故uC的全响应为
由初始值确定系数K。根据换路定则：

## Slide 32
…①
…②
因此：满足初始条件的微分方程全解为
则电容电流为
全响应
强制分量(稳态解)
自由分量(瞬态解)

## Slide 33
2）全响应uc(t)、ic(t)变化规律

## Slide 34
常量或周期函数
3）全响应构成分解
（对任何电路）
（对有损耗电路）
对于一阶电路， λ称为固有频率，λ=-1/τ
与特征根λ有关

## Slide 35
2.时间常数τ的意义
（1）时间常数  的大小反映了电路过渡过程时间
的长短；在有损耗电路中，反映暂态响应衰减快慢；
如：
τ小
τ大
通过改变电路参数调节τ的大小。实际中可通过测量其电容或电阻求τ 。

## Slide 36
进入新稳态
电容电流衰减到初始值36.8%所需的时间为 。工程上认为, 经过 3 5 , 过渡过程结束。

## Slide 37
（2）时间常数几何求解法
（3）在一阶线性动态电路，时间常数为
RC一阶电路
RL一阶电路

## Slide 38
（4）时间常数量纲(单位)
所以 λ具有频率量纲。
特征根λ又称电路的固有频率或自然频率
同样的方法可分析RL一阶电路的全响应

## Slide 39
0
0.632
0.368
1
A
B
C
D
提交
单选题
对于 来说，从0时刻起，τ时间后，上升到 。

## Slide 40
3.用经典法（解方程方法）求解动态电路的步骤
1）求初始值；
2）列出换路后，电路的输入-输出方程（即动态方程）；
3）计算输出的强制响应（特解）；
4）计算输出的自由响应（通解）；
5）将强制响应和自由响应相加（特解+通解），并用初始值确定积分常数，即可得输出的全响应。
思考：能否有更简便的方法求解一阶动态电路？

## Slide 41
2
-2
5
-5
A
B
C
D
提交
单选题
的特征根是 。

## Slide 42
假设在t=0时刻换路
4. 用三要素法分析直流一阶线性电路
…①
…②
②代入①得
一阶电路的数学模型是一阶线性微分方程：
1）推导三要素公式
一阶电路三要素公式

## Slide 43
则
直流源作用下一阶电路三要素公式
对直流一阶线性电路
特解
初始值
特解初始值
思考：若假设在t=t’时刻换路，三要素公式有何变化？

## Slide 44
2)用三要素法求解直流一阶电路响应步骤
1）换路前，由0-时刻电路求起始值uC(0-)和iL(0-)；
2）换路后，根据换路定则，求出uC(0+)和iL(0+)
作0+时刻电路，并求其它量初始值；
3）换路后，作∞时刻电路，求稳态值；
4）求除储能元件以外二端网络的戴维南等效电阻R0；
5）求时间常数τ
6）代入三要素公式。
重要说明：①原电路可以不进行等效化简，用三要素法即可以求解一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应。②同样为了避免求解非状态变量的初始值，先求状态变量的解，即uC或iL。然后再利用两类约束求解非状态变量解。

## Slide 45
例2-3图（a）电路原已达稳态，求换路后的iL(t)和uL(t)。
【解】（1）求初始值。
根据换路定则有
由图(b）得

## Slide 46
0+时刻电路如图（c）
则
τ

## Slide 47
（2）求稳态值。
t=∞时刻电路如图（d）所示。
（3）求时间常数τ。由图（e）得

## Slide 48
4）求全响应iL(t)和uL(t)。

## Slide 49
例2-3如图（a）所示电路，已知当t≥0时，is=2A；当t＜0时, is=0；求t≥0时 i(t) 。
【解】（1）求初始值i(0+)。
作0+时刻电路，如图(b）所示。由图（b）得
由t＜0时, is=0 得

## Slide 50
（2）求稳态值i(∞)。
作∞时刻电路，如图(c）所示。
由图（c）得

## Slide 51
（3）求时间常数τ。
（4）求全响应i(t) 。
由图（d）得
思考：此题可否不通过做0+等效电路（省去求i（0+）过程），求出响应？

## Slide 52
习题：
7-3（初始值），7-4、7-6（分成两个一阶电路）、7-8、7-11、7-12
7-32，阶跃和冲激
复习二阶微分方程的求解方法