## Slide 1
第九章 正弦稳态电路的分析
正弦稳态电路的分析
9-3
正弦稳态电路的功率
9-4
复功率
9-5
最大功率传输
9-6
电路的相量图
9-2
阻抗和导纳
9-1

## Slide 2
2. 正弦稳态电路的分析
3. 正弦稳态电路的功率分析
重点：
1. 阻抗和导纳
升级版，高版本

## Slide 3
§9-1 阻抗和导纳
  1) 阻抗
1.阻抗导纳
称为阻抗模
称为阻抗角
无源
线性
网络
+
-
电阻分量
电抗分量
思考：对于单一的电阻、电容和电感元件的阻抗为何？
等效为
阻抗三角形

## Slide 4
  2)导纳
称为导纳模值
称为导纳角
无源
线性
网络
+
-
电导分量
电纳分量
思考：对于单一的电阻、电容和电感元件的导纳为何？
电流三角形
等效为

## Slide 5
2.感性、容性和阻性二端网络
  称之为感性网络
  称之为容性网络
  称之为阻性网络，
当
  称之为容性网络
  称之为感性网络
  称之为阻性网络
当

## Slide 6
  1) 感性二端网络
  感性二端网络是由电阻和电感组成的二端网络，对同一感性二端网络，其可以等效为两种最简的电路
θZ
感性网络电压超前电流
  2) 容性网络
  容性二端网络是由电阻和电容组成的二端网络，对同一容性二端网络，其可以等效为两种最简的电路
θZ
容性网络电压落后电流

## Slide 7
  3）阻性网络
阻抗
阻性网络：
导纳
对于含有R、L、C的二端网络阻抗（或导纳）虚部等于零，阻抗角等于导纳角，电压与电流同相位，网络对外呈现阻性网络，
此种工作状态称电路发生谐振工作状态
阻性网络电压与电流同相位

## Slide 8
1) 阻抗的串联
3. 阻抗和导纳的串、并联
分压公式
阻抗的串并联公式、分压分流公式同电阻的一样
2) 导纳的并联
分流公式
导纳的串并联公式、分压分流公式同电导的一样

## Slide 9
4. 谐振
称谐振角频率
称谐振频率
1） RLC串联谐振
当
端口电压、电流同相位，电路发生串联谐振
含R、L、C的一端口电路，在正弦激励下，在特定条件下出现端口电压、电流同相位的现象时，称电路发生了谐振。
（2）激励为电压源时，发生串联谐振时，电流？
时，
+
+
+
_
_
_
R
jL
+
_
电流达到最大值。
L、C等效为短路

## Slide 10
2） GLC 并联电路谐振条件
电路发生并联谐振；
+
_
G
C
L
同相位
当
谐振频率：
时，
与
谐振角频率ω0
（2）激励为电流源时，发生并联谐振时，电压？
电压达到最大值。
L、C等效为开路

## Slide 11
已知 下列描述正确的是（ ）。
1mH电感的感抗是
0.1uF电容容抗是
1mH电感的阻抗是
0.1uF电容阻抗是
A
B
C
D
提交
多选题
1分

## Slide 12
此网络是感性网络
此网络是容性网络
网络的等效电抗大于零
网络的等效电抗小于零
A
B
C
D
提交
已知一个无源二端网络的 下列描述正确的是（ ）。
此网络的阻抗角大于零，
E
网络的阻抗角小于零
F
多选题
1分

## Slide 13
§9-2 电路的相量图
分析阻抗（导纳）串、并联电路时，常将电压和电流相量的两类约束关系在复平面上表示，称电路的相量图。
1. 并联电路相量图的画法
以并联部分的电压相量为参考相量。
根据支路的VAR确定各并联支路的电流相量与电压相量之间的夹角, 并绘出支路电流相量。
根据结点上的KCL方程，用相量平移求和法则，画出结点上各支路电流相量组成的多边形。
2. 串联电路相量图的画法
以串联部分的电流相量为参考相量。
根据支路的VAR确定各串联支路的电压相量与电流相量之间的夹角,并绘出电压相量。
根据回路上的KVL方程，用相量平移求和法则，画出回路上各支路电压相量组成的多边形。

## Slide 14
3. 常见的二端元件的相量图
C
+
-
R
+
-
L
+
-

## Slide 15
j L
R
+
-
+
-
+
-
j L
R
+
-

## Slide 16
R
+
-
+
-
+
-
+
-
j L
R
+
-
jL
感性
容性
感性
容性

## Slide 17
§9-3 正弦稳态电路的分析
电阻电路与正弦稳态电路的分析比较
①引入相量，电阻电路和正弦稳态电路依据的电路定律是相似的。
②引入电路的相量模型，把列写时域微分方程转为直接列写相量形式的复数代数方程。
③引入阻抗以后，电阻电路的欧姆定律变成相量形式的欧姆定律，可将电阻电路中讨论的所有网络定理和分析方法都推广应用于正弦稳态的相量分析中。直流（f =0)是一个特例。

## Slide 18
例
画出电路的相量模型，设
求各支路电流。
已知：
【解】
R2
+
_
L
i1
i2
i3
R1
C
u
Z1
Z2
R2
+
_
R1

## Slide 19
Z1
Z2
R2
+
_
R1
分流公式

## Slide 20
例：图所示电路中若
，
求方框N内最简串联等效电路
的元件值。
【解】（1）电路的相量模型如图所示
总阻抗为
(2)网络N的等效阻抗ZN为
所以网络N是电感元件

## Slide 21
§9-4 正弦稳态电路的功率
1. 瞬时功率
无源
网络
+
u
i
_

## Slide 22
2.平均功率 P（又称有功功率）
 =φu-φi：称为功率因数角。对无源网络，为
其等效阻抗的阻抗角θz。
λ=cos  ：称为功率因数。
P 的单位：W（瓦特）
1)平均功率 P定义

## Slide 23
无源
线性
网络
+
-
2) 无源线性二端网络的平均功率
平均功率实际上是电阻（电导）消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压、电流有效值有关，而且与cos 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于电压、电流存在相位差。

## Slide 24
3) R、L、C元件的平均功率（又称有功功率）
u
i
R
+
-
PR =UIcos (u-i) =UIcos0
=UI=I2R=U2/R
=U2G=I2/G
PL= UIcos (u-i) =UIcos  =UIcos90 =0
i
u
C
+
-
PC= UIcos (u-i) =UIcos  =UIcos(-90)=0
i
u
L
+
-
(G)
电感不吸收平均功率（有功功率）
电容不吸收平均功率（有功功率）

## Slide 25
3. 无功功率 Q
单位：Var (乏)
Q>0，表示网络吸收无功功率。
Q<0，表示网络发出无功功率。
Q 的大小反映网络与外电路交换功率最大值。是由储能元件L、C的性质决定的
1) 无功功率 Q定义

## Slide 26
无源
线性
网络
+
-
2) 无源线性二端网络的无功功率
无功功率实际上是电抗（电感或电容）消耗的功率
当Q>0时（X>0或B<0）网络吸收无功功率，
当Q<时（X>0或B<0)，网络发出无功功率，
电感吸收无功功率
电容发出无功功率

## Slide 27
3) R、L、C元件的无功功率
u
i
R
+
-
QR =UIsin  =UIsin0 =0
QL =UIsin  =UIsin90 =UI
=IXL.I=I2XL>0
i
u
C
+
-
QC =UIsin  =UIsin (-90)= -UI
=-I(-XC)I= I2XC=<0
i
u
L
+
-
当L>0时实际中的电感是吸收无功功率
当C>0时，实际中的电容是发出无功功率

## Slide 28
4. 视在功率S
电气设备的容量
有功功率: P=UIcos 单位：W
无功功率: Q=UIsinφ 单位：Var
φ
S
P
Q
功率三角形

## Slide 29
【解】
试求具有以下特点的有功功率P、无功功率Q和功率因数
【解】

## Slide 30
【解】
【解】

## Slide 31
例 工频正弦稳态电路如图所示，电压表读数为
，电流表读数为
，功率表读数为
。试求
的值。
、
三表法测线圈参数。

## Slide 32
【解】解法1 电压表和电流表的读数是有效值，
根据各表的读数有下列关系式

## Slide 33
【解法2】
【解法3 】
又

## Slide 34
当输出相同的有功功率时，功率因数低，线路上电流大，I=P/(Ucos)，线路压降损耗大。
解决办法： （1）高压传输。
（2）改进自身设备。
（3）并联电容，提高功率因数。
i
+
-
u
Z
功率因数的提高

## Slide 35
§9-5 复功率
复功率
负
载
+
_
是复数，而不是相量，它不对应任意正弦量。
把 P、Q、S 联系在一起，它的实部是平均功率，虚部是无功功率，模是视在功率。

复功率满足守恒定理：在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的复功率之和为零。即

单位是：VA

## Slide 36
①无源二端网络有功是电阻（电导）上消耗的功率，无功是电抗（电纳）消耗的功率
②有功、无功功率、视在功率和复功率计算式与电阻上消耗的功率计算式类似。
正弦稳态电路中五个功率定义总结

## Slide 37
求电路各支路的复功率。
例5-1
【解】
+
_
10∠0o A
10Ω
j25Ω
5Ω
-j15Ω

## Slide 38
§9-6 最大功率传输
Zeq= Req + jXeq，
ZL= RL + jXL
负
载
有
源
网
络
等效电路
ZL
Zeq
+
-
当 RL 和XL任意改变时，P 的最大值的条件为：
当RL= Req ，XL=-Xeq时，
即ZL=Z*eq P 获得最大值
根据ZL= RL + jXL的改变条件，工程上还可以根据其他的匹配条件求解最大功率。请参见参考书自学。

## Slide 39
讨论思考题：
(1)根据阻抗和导纳的定义,对于单一的电阻、电容、电感的阻抗和导纳分别是如何表示？
（2)根据阻抗和导纳的值的符号（>,<,=0），如何判断网络是阻性网络、感性网络、还是容性网络。
（3）阻性网络、感性网络和容性网络的电压和电流的相位关系如何(超前、落后、同相）？
（4）有功功率、无功功率、视在功率和复功率分别是哪个性质元件上的吸收的功率？（电阻、电容、电感）

## Slide 40
例 求各支路电流和电源发出的有功和无功功率已知：
【解】设以US为参考相量，即设
ZC

## Slide 41
练习题：
9-3（求输入阻抗）、9-17（列回路和节点电压方程）
9-26求输入阻抗和复功率
8-15、8-16