## Slide 1: “输入电阻”概念推送
1.定义
不含
独立
电源
+
-
u
i
输入电阻
2.计算方法
加压（流）求流（压）法。对含有受控源和电阻的二端电路，用加压、加流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。
如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和-Y变换等方法求它的等效电阻。

## Slide 2
不含
独立
电源
+
-
u
i
i
加流求压
思考：（1）输入电阻和等效电阻有何区别？（2）输入电阻是电压与电流的比值，与施加的电压源或施加的电流源大小有关吗？（3）你能想到什么方法求输入电阻？
不含
独立
电源
+
-
u
i
+
-
u
加压求流