## Slide 1
第六章 储能元件
电容元件
6-1
电感元件
6-2
电容、电感元件的串联与并联
6-3

## Slide 2
1. 电容元件的特性
3. 电容、电感的串、并联等效
重点：
2. 电感元件的特性

## Slide 3
§6-1 电容元件
电容器
在外电源作用下，正、负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的元件。
_
+ q
q

U
电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。
注意

## Slide 4
1.电容元件定义
储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷q与其两端的电压 u能用q-u 平面上的一条曲线来描述。
u
q
库伏
特性
o

## Slide 5
电容器的电容
1.线性时不变电容元件定义
任何时刻，电容元件极板上的电荷q与电压 u 成正比。q-u 特性曲线是过原点的直线。
q
u
o

2.线性时不变电容元件

## Slide 6
1）电路符号
C
F (法拉), 常用F，pF等表示。
单位
1F=106 F
1 F =106pF

## Slide 7
2）电容的电压-电流关系（伏安关系VAR)
电容元件伏安关系（VAR\VCR）的微分形式，隔直作用
u、i 取关联参考方向
C
＋
－
u
i
电容元件VCR的积分形式，记忆电压
当电容的电压与电流关系为非关联参考方向时？，VAR?

## Slide 8
当 u 为常数(直流)时，i =0。电容相当于开路，电容有隔断直流作用。
由电容伏安关系的微分式子表明
某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率，而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件。
C
＋
－
u
i

## Slide 9
实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数，不能跃变。
t
u
o

## Slide 10
某一时刻的电容电压值与-到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为记忆元件。
由电容伏安关系积分式子表明
研究某一初始时刻t0 以后的电容电压，需要知道t0时刻开始作用的电流 i 和t0时刻的电压 u(t0)。
电容元件VCR的积分形式
③上式中u(t0)称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

## Slide 11
3）电容的功率和储能
当电容充电时， p >0, 电容吸收功率。
当电容放电时，p <0, 电容发出功率。
(1) 功率
电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电容元件是储能元件，它本身不消耗能量。
u、 i 取关联参考方向
说明

## Slide 12
从t0到 t 电容储能的变化量为
(2)电容的储能
0

## Slide 13
电容的储能只与当时的电压值有关，电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变。
电容储存的能量一定大于或等于零。
表明

## Slide 14
§6-2 电感元件
i (t)
+
-
u (t)
电感线圈
把金属导线绕在一骨架上可构成一实际电感线圈。当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的元件。
 (t)＝N  (t)
N匝
-
+
e (t)
注意：感应电势方向与电压相反。
磁链
磁通
线圈匝数
感应电压
感应电势（楞次定律）
i (t)
+
-
u (t)
N匝
-
+
e (t)

## Slide 15
1.电感元件定义定义
储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用 - i 平面上的一条曲线来描述。
i

韦安
特性
o
f (,i) = 0

## Slide 16
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链 成正比。  - i 特性为过原点的直线。
2. 线性时不变电感元件

i
o


## Slide 17
1）电路符号
H (亨利)，常用H，mH表示。
单位
电感器的自感
1H=103 mH
1 mH =103  H
L

## Slide 18
2）线性电感的电压、电流关系（VAR)
u、i 取关联参考方向
电感元件VCR的微分关系，通直流
根据电磁感应定律与楞次定律
+
-
u (t)
i
L
电感元件VCR的积分关系，记忆电流
当电容的电压与电流关系为非关联参考方向时？，VAR?

## Slide 19
电感电压u 的大小取决于i 的变化率, 与 i 的大小无关，电感是动态元件。
当i为常数(直流)时，u =0。电感相当于短路。
实际电路中电感的电压 u为有限值，则电感电流 i 不能跃变，必定是时间的连续函数。
由电感元件伏安关系的微分式子表明
+
-
u (t)
i
L

## Slide 20
由电感元件伏安关系的积分式子表明
某一时刻的电感电流值与-到该时刻的所有电压值有关，即电感元件有记忆电压的作用，电感元件也是记忆元件。
研究某一初始时刻t0 以后的电感电流，不需要了解t0以前的电流，只需知道t0时刻开始作用的电压 u 和t0时刻的电流 i(t0)。
③上式中i(t0)称为电感电压的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

## Slide 21
3）电感的功率和储能
（1）功率
u、 i 取关联参考方向
当电流增大，p>0, 电感吸收功率。
当电流减小，p<0, 电感发出功率。
电感能在一段时间内吸收外部供给的能量并转化为磁场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是无源元件、储能元件，它本身不消耗能量。
表明

## Slide 22
从t0到 t 电感储能的变化量为
（2）电感的储能
0

## Slide 23
电感的储能只与当时的电流值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。
电感储存的能量一定大于或等于零。
表明

## Slide 24
1. 电感的串并联
等效
1）电感串联的等效电感
u1
u
L2
L1
u2
+
+
+
-
-
i
i
u
+
-
L
类似于电阻串联的等效公式
§6-3 电感、电容元件的串联与并联
由VAR推导：

## Slide 25
2）串联电感的分压
u1
u
L2
L1
u2
+
+
+
-
-
i
i
u
+
-
L
类似于电阻串联的分压公式
由VAR推导：
等效

## Slide 26
等效
3）电感的并联等效电感
i
u
+
-
L
u
+
-
L1
L2
i2
i1
i
类似于电阻并联的等效公式
由VAR推导：

## Slide 27
4） 并联电感的分流
i
u
+
-
L
u
+
-
L1
L2
i2
i1
i
类似于电阻并联的分流公式
由（VAR）推导：

## Slide 28
2.电容串并联
1）电容串联的等效电容
类似于电导串联公式
i
u
+
-
C
等效
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
-
-
i
由VAR推导：

## Slide 29
2）串联电容的分压
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
-
-
i
i
u
+
-
C
类似于电导串联的分压公式
由VAR推导：

## Slide 30
i2
i1
u
+
-
C1
C2
i
3）电容并联的等效电容
i
u
+
-
C
类似于电导并联的等效公式
等效
由VAR推导：

## Slide 31
4）并联电容的分流
i2
i1
u
+
-
C1
C2
i
i
u
+
-
C
类似于电导并联的分流公式
由VAR推导：

## Slide 32
总结并注意
①电感的串联、并联等效公式，类似于电阻的串联、并联等效公式；电感的串联分压公式类似于电阻串联的分压公式；电感的并联分流公式类似于电阻并联的分流公式；
②电容的串联、并联等效公式，类似于电导的串联、并联等效公式；电容的并联分流公式类似于电导并联的分流公式；电容的串联分压公式类似于电导串联的分压公式；
③以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。

## Slide 33
线性电容的符号
电容、电感VAR总结并注意
隔直流，通交流，记电压、储电能，其流有限值时，其压不能跃变，
电感符号
隔交流，通直流，记电流、储磁能，其压有限值时，其流不能跃变，

## Slide 34
一个4uF的电容与一个6 uF电容串联后的总电容为 uF， 并联后的总电容为 uF。
10，2.4
2.4，10
A
B
提交
单选题

## Slide 35
u1= ? V。i2= ? A。
4V，0.4A
A
提交
单选题
u1
10V
6μF
4μF
+
+
-
i
6v，0.6A
B
i2
i1
u
+
-
4μF
1A
6μF
6V，0.4A
C
4V，0.6A
D

## Slide 36
一个4mH的电感与一个6 mH电感串联后的总电感为 mH， 并联后的总电容为 mH。
10，2.4
2.4，10
A
B
提交
单选题

## Slide 37
u1= ? V。i2= ? A。
4V，0.6A
A
提交
单选题
u1
10V
+
+
-
i
4v，0.4A
B
i2
i1
u
+
-
4mH
1A
4mH
6mH
6V，0.6A
C
6V，0.4A
D
6mH

## Slide 38
练习：
6-1、6-3、6-4