## Slide 1
第九章 正弦稳态电路的分析
正弦稳态电路的分析
9-3
正弦稳态电路的功率
9-4
复功率
9-5
最大功率传输
9-6
电路的相量图
9-2
阻抗和导纳
9-1

## Slide 2
2. 正弦稳态电路的分析
3. 正弦稳态电路的功率分析
重点：
1. 阻抗和导纳

## Slide 3
§9-1 阻抗和导纳
  1) 阻抗
1.阻抗导纳
称为阻抗模
称为阻抗角
无源
线性
网络
+
-
电阻分量
电抗分量
思考：对于单一的电阻、电容和电感元件的阻抗为何？

## Slide 4
无源
线性
网络
+
-
阻抗三角形
等效为
电压三角形

## Slide 5
  2)导纳
称为导纳模值
称为导纳角
无源
线性
网络
+
-
电导分量
电纳分量
思考：对于单一的电阻、电容和电感元件的导纳为何？

## Slide 6
无源
线性
网络
+
-
等效为
导纳三角形
电流三角形

## Slide 7
思考：根据阻抗和导纳的定义，单一电阻、电容、电感元件的阻抗和导纳有何特点？

## Slide 8
2.感性、容性和阻性二端网络
  对于无源二端网络 N0 可等效成串联或并联结构
或者
或者

## Slide 9
  1) 感性二端网络
  感性二端网络是由电阻和电感组成的二端网络，对同一感性二端网络，其可以等效为两种最简的电路
串联阻抗电路
并联导纳电路
  思考：感性二端网络的电抗值X、阻抗角θZ
  、电纳值B和导纳角θY的是大于零还是小于零？
θZ
感性网络电压超前电流

## Slide 10
  因此当网络为感性网络时，可以等效为最简单的串联或并联电路
无源
线性
感性网络
+
-
  等效为
  等效为

## Slide 11
  2) 容性网络
  容性二端网络是由电阻和电容组成的二端网络，其可以等效为两种最简的电路
串联阻抗电路
并联导纳电路
  思考：容性二端网络的电抗值X、阻抗角θZ 、电纳值B和导纳角θY的是大于零还是小于零？
θZ
容性网络电压落后电流

## Slide 12
  因此当网络为容性网络时，可以等效为最简单的串联或并联电路
无源
线性
容性网络
+
-
  等效为
  等效为

## Slide 13
  3）阻性网络
阻抗
阻性网络：
导纳
网络对外呈现阻性网络，电压与电流同相或反相

## Slide 14
1) 阻抗的串联
3. 阻抗和导纳的串、并联
分压公式
阻抗的串并联公式、分压分流公式同电阻一样

## Slide 15
2) 导纳的并联
分流公式
两个阻抗 、 的并联等效阻抗为：
导纳的串并联公式、分压分流公式同电导一样

## Slide 16
例9-1 求图示电路的等效阻抗Z和导纳Y，及两种最简等效电路和参数 。已知：
【解】
感抗和容抗为
由阻抗的串并联公式得等效阻抗

## Slide 17
因X=100>0,所以无源二端网络对外呈现为感性网络
串联等效电路如图所示
此二端网络的导纳Y为
并联等效电路如图所示

## Slide 18
§9-2 电路的相量图
分析阻抗（导纳）串、并联电路时，常将电压和电流相量的两类约束关系在复平面上表示，称电路的相量图。
1. 并联电路相量图的画法
以并联部分的电压相量为参考相量。
根据支路的VAR确定各并联支路的电流相量与电压相量之间的夹角, 并绘出支路电流相量。
根据结点上的KCL方程，用相量平移求和法则，画出结点上各支路电流相量组成的多边形。

## Slide 19
以串联部分的电流相量为参考相量。
根据支路的VAR确定各串联支路的电压相量与电流相量之间的夹角,并绘出电压相量。
根据回路上的KVL方程，用相量平移求和法则，画出回路上各支路电压相量组成的多边形。
2. 串联电路相量图的画法

## Slide 20
3. 常见的二端元件的相量图
C
+
-
R
+
-
L
+
-

## Slide 21
R
+
-
+
-
+
-
j L
R
+
-
+
-
+
-

## Slide 22
j L
R
+
-
R
+
-

## Slide 23
R
+
-
+
-
+
-
+
-
j L
R
+
-
jL
感性
容性
感性
容性

## Slide 24
【解】
取电感电流为参考相量
3
3
－j6
j4
5
＋
＋
－
－
－
电压滞后于电流，电路对外呈现容性。
例2-1
用相量图确定图示电路对外呈现感性还是容性？（自学）

## Slide 25
§9-3 正弦稳态电路的分析
电阻电路与正弦稳态电路的分析比较

## Slide 26
①引入相量法，电阻电路和正弦电流电路依据的电路定律是相似的。
结论
②引入电路的相量模型，把列写时域微分方程转为直接列写相量形式的代数方程。
③引入阻抗以后，可将电阻电路中讨论的所有网络定理和分析方法都推广应用于正弦稳态的相量分析中。直流（f =0)是一个特例。

## Slide 27
例3-1
画出电路的相量模型
求各支路电流。
已知：
【解】
R2
+
_
L
i1
i2
i3
R1
C
u
Z1
Z2
R2
+
_
R1

## Slide 28
Z1
Z2
R2
+
_
R1

## Slide 29
Z1
Z2
R2
+
_
R1
分流公式

## Slide 30
例3-2正弦稳态电路，已知两电流有效值分别为
、
，若
超前
用相量图表示
和
之间的相量关系，并求总电流
的有效值。
、

## Slide 31
【解】设
和
之间的相量关系如图所示。
的有效值为14.55A。
、
则

## Slide 32
例3-4图1-3所示电路中若
，
，
求方框N内最简串联等效电路
的元件值。

## Slide 33
【解】（1）电路的相量模型如图所示
总阻抗为
(2)网络N的等效阻抗ZN为
所以网络N是电感元件

## Slide 34
例3-5图所示正弦稳态电路中，电流表PA1和PA2
示数均为10A，用相量图法求电流表PA的示数。
【解】相量图如图所示，总电流PA的读数为14.14A

## Slide 35
§9-4 正弦稳态电路的功率
1. 瞬时功率
无源
网络
+
u
i
_

## Slide 36
2.平均功率 P（又称有功功率）
 =u-i：功率因数角。对无源网络，为
其等效阻抗的阻抗角。
cos  ：称为功率因数。
P 的单位：W（瓦）
1)平均功率 P定义
0 <cos<1
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗

## Slide 37
2) R、L、C元件的有功功率
u
i
R
+
-
PR =UIcos  =UIcos0
=UI=I2R=U2/R
=U2G=I2/G
PL=UIcos  =UIcos90 =0
i
u
C
+
-
PC=UIcos  =UIcos(-90)=0
i
u
L
+
-
(G)
电感不吸收平均功率（有功功率）
电容不吸收平均功率（有功功率）

## Slide 38
无源
线性
网络
+
-
3) 无源线性二端网络的平均功率

## Slide 40
平均功率实际上是电阻（电导）消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压、电流有效值有关，而且与cos 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于电压、电流存在相位差。
结论

## Slide 41
3. 无功功率 Q
单位：var (乏)
Q>0，表示网络吸收无功功率。
Q<0，表示网络发出无功功率。
Q 的大小反映网络与外电路交换功率的速率。是由储能元件L、C的性质决定的
1) 无功功率 Q定义

## Slide 42
2) R、L、C元件的无功功率
u
i
R
+
-
QR =UIsin  =UIsin0 =0
QL =UIsin  =UIsin90 =UI
=IXL.I=I2XL=U2/XL>0
i
u
C
+
-
QC =UIsin  =UIsin (-90)= -UI
=-I(-XC)I= I2XC=U2/XC<0
i
u
L
+
-
当L>0时实际中的电感是吸收无功功率
当C>0时，实际中的电容是发出无功功率

## Slide 43
3)无源线性二端网络的无功功率

## Slide 44
反映电源和负载之间交换能量的速率。
无功功率的物理意义:

## Slide 45
4. 视在功率S
电气设备的容量
有功功率: P=UIcos 单位：W
无功功率: Q=UIsinj 单位：var
j
S
P
Q
功率三角形

## Slide 46
作答
主观题
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
试求具有以下特点的有功功率P、无功功率Q和功率因数
；（2）
；（4）
；
（5）

## Slide 47
例 工频正弦稳态电路如图所示，电压表读数为
，电流表读数为
，功率表读数为
。试求
的值。
、
三表法测线圈参数。

## Slide 48
【解】解法1 电压表和电流表的读数是有效值，
根据各表的读数有下列关系式

## Slide 49
【解法2】
【解法3 】
又

## Slide 50
6. 功率因数的提高
设备容量 S (额定)向负载送多少有功功率要由负载的阻抗角决定。
P=UIcos =Scos j
cos j =1, P=S=75kW
cos j =0.7, P=0.7S=52.5kW
一般用户： 异步电机 空载 cos j =0.2~0.3
满载 cos j =0.7~0.85
荧光灯 cos j =0.45~0.6
设备容量不能充分利用
功率因数低带来的问题：
S
75kVA
负载

## Slide 51
当输出相同的有功功率时，线路上电流大，I=P/(Ucos)，线路压降损耗大。
j1
j2
解决办法： （1）高压传输。
（2）改进自身设备。
（3）并联电容，提高功率因数。
i
+
-
u
Z

## Slide 52
分析
φ1
φ2
并联电容后，原负载的电压和电流不变，吸收的有功功率和无功功率不变，即：负载的工作状态不变。但电路的功率因数提高了。
特点：
L
R
C
+
_

## Slide 53
并联电容的确定：
补偿容量
不同
全——不要求(电容设备投资增加,经济效
果不明显)
欠
过——功率因数又由高变低(性质不同)
j1
j2

## Slide 54
§9-5 复功率
复功率定义
负
载
+
_
定义：
也可表示为

## Slide 55
结论
是复数，而不是相量，它不对应任意正弦量。
注意
把 P、Q、S 联系在一起，它的实部是平均功率，虚部是无功功率，模是视在功率。

复功率满足守恒定理：在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的复功率之和为零。即

复功率守恒，视在功率不守恒。

## Slide 56
①无源二端网络有功是电阻（电导）上消耗的功率，无功是电抗（电纳）消耗的功率
②有功、无功功率、视在功率和复功率计算式与电阻上消耗的功率计算式类似。
正弦稳态电路中五个功率定义总结

## Slide 57
求电路各支路的复功率。
例5-1
【解法1】
+
_
10∠0o A
10W
j25W
5W
-j15W

## Slide 58
【解法2】

## Slide 59
§9-6 最大功率传输
Zeq= Req + jXeq， ZL= RL + jXL
负
载
有
源
网
络
等效电路
ZL
Zeq
+
-

## Slide 60
根据ZL= RL + jXL的改变条件，工程上还可以根据其他的匹配条件求解最大功率。请参见参考书自学。
当 RL 和XL任意改变时，P 的最大值的条件为：。
当RL= Req ，XL=-Xeq时，即ZL=Z*eq P 获得最大值
RL= Ri
XL =-Xi
最佳匹配条件

## Slide 61
讨论思考题：
(1)根据阻抗和导纳的定义,对于单一的电阻、电容、电感的阻抗和导纳分别是如何表示？
（2)根据阻抗和导纳的值，如何判断网络是阻性网络、感性网络、还是容性网络。
（3）阻性网络、感性网络和容性网络的电压和电流的相位关系如何？
（4）有功功率、无功功率、视在功率和复功率分别是哪个元件上的吸收的功率？用电流和欧姆单位的参数（即电抗和阻抗）表示其功率，是否有相似性？若用电压和西门子单位的参数（电纳和导纳）表示其功率，是否有相似性？

## Slide 62
练习题：
9-3（求输入阻抗）、9-17（列回路和节点电压方程）
9-26求输入阻抗和复功率
8-15、8-16